特性

規格

| 顯示: |  |
| --- | --- |
| 5位數 （99999），0.3〞紅色LED顯示 | 功率因素範圍: ±0.5～±1.0 |
| （V、A、W、VA、VAR、PF、Hz） | 設定PT/CT,小數點可設定 |
| 9位數 （999999999）0.3〞紅色LED顯示（WH） | 工作環境溫度:0～60℃ |
| 精確度:（在23±5℃，正弦波條件下） | 存儲溫度:-10～70℃ |
| 電壓: ±0.25%(讀值)±0.25%(量程)//45~65HZ // | 溫度影響係數: |
| 電流: ±0.25%(讀值)±0.25%(量程)//45~65HZ// | ≤100PPM/℃(≤60PPM/℃,25±10℃) |
| 有效功率(Watt): ±0.5%(讀值)±0.5%(量程) | 最大濕度環境: 95%RH非凝結 |
| 無效功率(Var): ±0.5%(讀值)±0.5%(量程) | 絕緣特性: |
| 功率因素(Power Factor): ±0.5%(量程) | AC 2KV/1分鐘(輸入/輸出/功率) |
| 頻率(Hz): ±0.1%(量程)40~600Hz | AC2.8KV/1分鐘(輸入/輸出/功率/外殼) |
| 瓦特/時(Watt Hour):±1.0%(讀值)每小時 | 浪湧檢測:4KV/1.2×50µS,IEC255-4 |
| 最大輸入負載(Max. input over capability): | 安裝方式:盤式安裝 |
| 電流:連續電流10安培，5秒瞬間電流50安培 | 通訊協定:modbus,RTU |
| 電壓:連續電壓750伏 | 串列傳輸速率:9600/19200/38400/57600 |
| 轉換速率:約1次/秒 | 地址範圍:1～FF(16進制) |
| 輸入負載:電壓≤0.2VA/相位 | 瓦特/小時資料存儲時限:10年 |
| 電流≤0.2VA/相位 | 工作電源:交流90～260V,50/60Hz |
| 輸入過載指示: “OL” | 工作電源:直流 24V / 48V 選購 |
| 線電壓:35V～600V | 功耗:交流4VA,直流4W |
| 相電壓:10V～480V | 重量(約):370克 |
| 電流:30mA～5A |  |

| 專案 | L1（R） | L2（S） | L3（T） | 線電壓 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電壓（真有效值） | V1(L1～N) | V2(L2～N) | V3(L3～N) | V12,V23,V13 | ΣV(平均值) |
| 電流（真有效值） | A1 | A2 | A3 |  | ΣA(平均值) |
| 有效功率(Watt) | W(CH1) | W(CH2) | W(CH3) |  | ΣW(三相總和) |
| 無效功率(Var) | VAR(CH1) | VAR(CH2) | VAR(CH3) |  | ΣVAR(三相總和) |
| 功率因素 | PF(CH1) | PF(CH2) | PF(CH3) |  | PF（ΣW/ΣVA） |
| 瓦特/時 | WH(CH1) | WH(CH2) | WH(CH3) |  | WH |

█  外觀尺寸圖

- 訂購選項

- Specifications

Display：				9 digits Red LED 0.3” high (KWH)

5 digits Red LED 0.3” high

Parameter setting：	Touch switches

Memory：				NV RAM

Accuracy：			+0.25％ (RD) +0.25％(Range) (V,A)

+0.5％ (RD) +0.5％(Range) (KW,KWH)

Operating Temp：		0~60℃/ Below 80％R.H.

Storage Temp：		-10~70℃/ Below 70％R.H.

Power Supply：		AC 90~260V, 40~70Hz, DC 100~330V

Power Consumption：	Approx. 4VA

Weight：				Approx. 370g

Dielectric Strength：	AC 2000V/1min (Input/Power)

Insulation Resistance：More than 100MΩ at 750VDC

Dimensions：			96(W) ╳48(H) ╳131.5(D)mm

Panel Cut-Out：		92(W) ╳45(H)mm

- Input

| Circuit | AC Input | Max. Reading (KWH) |
| --- | --- | --- |
| 1φ2W | Voltage 120V 240V 480V | Current 1A 5A | Freq. 50Hz 60Hz | 999999.999 9999999.99 99999999.9 999999999 |
| 1φ3W |  |  |  |  |
| 3φ3W 2V,2A |  |  |  |  |
| 3φ3W 2V,3A |  |  |  |  |
| 3φ4W |  |  |  |  |

Burden：	Voltage≦0.2VA

Current≦0.2VA

Max. Over：Voltage→AC750V continuous

Current→2 x rated continuous

# Text boxes

## 七泰電子股份有限公司 CHITAI ELECTRONIC CORP.

臺北縣新店市寶中路123巷1號5樓

TEL: 886-2-2917-6689, FAX: 886-2-2913-0526,

E-mail: sales@ctec.tw  http://www.ctec.tw

TEL: (02)2917-6689 FAX: (02)2913-0526

hettp://chitai.com.tw       E-mail:: sales@chitai.com.tw

5THFL., NO.1, LANE 123, PAO-CHUNG RD., HSINTIEN CITY, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C

TEL: (02)2917-6689 FAX: (02)2913-0526

hettp://chitai.com.tw       E-mail:: sales@chitai.com.tw

型號： CTEC-2430 通訊埠 RS485 OR TCP/IP

輸入： 範圍： 電壓：最大值750V；自動調節範圍：5~600V 電流：最大值6A，自動調節範圍1/50A 適用於比流器(CT)，二次電流5A和1A 頻率：45~65Hz 負載：電壓 < 0.4VA，750V 電壓 < 0.04VA，150V 電流 < 0.1VA，5A 超載比率： 電流 電壓 2倍額定值 連續； 750V 連續 10倍額定值 30秒； 1000V 10秒 25倍額定值 2秒； 1200V 3秒 50倍額定值 1秒

WH輸出精度： CNS 14607 class 1或IEC 62053-21 class 1

介電強度： IEC 255-5 4KV AC RMS 1 min.

脈衝和突波測試符合： ANSI C37.90a/ 1989 SWC測試 IEC 255-22-1 class III SWC測試 IEC 255-22-4 class IV(IEC 801-4)SWC測試 IEC 255-5 1.2 x 50us(6KV) 脈衝測試

顯示： 5位LED (V、A、W、VA、VAR、PF)單位:K、M 9位LED (WH) 單位:K、M

尺寸： 外觀尺寸96 X 48 X 131.5mm (W X H X D) 開孔尺寸92 x 45 mm (W X H)

可編程能力： 設定PT/CT,小數點可設定 通訊： 鮑率:9600/19200/38400/57600 Parity (even or odd) / Non N.8.2, N.8.1 O.8.1, E.8.1,O.8.2,E.8.2 Address設定：1~255 可記憶能量資料和狀態設置

盤面插入式

現場維護設定簡單方便

用於工廠及大樓自動化和太陽能及風力電力監控

可相容於PLC Modbus

最大電壓AC750V

有效值True RMS 轉換

精確度:如規格

記憶體可儲存設定及記錄的資料

工作電源：90-260VAC/100~330VDC

外觀設計精巧

直接顯示設定，核心自動運算PT/CT無小數點誤差

標準品為3P4W，現場環境不同配線，可進入參數對應不同接線之相關計算，一機多用免拆裝修改

操作環境係數： 溫度範圍(0℃~60℃) 溼度 20~95%RH非凝結

通訊埠： RS485 OR TCP/IP

工作電源： AC 90~260V，45~65Hz DC 100~330V 最大消耗功率4 watt

盤面式多功能電錶 (96 X 48)

Model CTEC-2430

Model: CTEC2430-34,33_3CT

TCP/IP

Model: CTEC2430-

Model: CTEC2430-33_2CT

Model: CTEC2430-12